## Slide 1: EPI « Réel et virtuel, de la science-fiction à la réalité »
Guilhem Andrieu – 3ème B

## Slide 2: Problématique
Nous allons créer un robot capable de se déplacer et de détecter puis contourner des obstacles présents devant lui.
Analyse du besoin
Elaboration du cahier des charges
Recherche de solutions
Validation des solutions
Fabrication du robot

## Slide 3: Analyse du besoin
Détermination des fonctions principales du robot
Utilisateur
Sa position
Se déplacer
Robot
Eviter des obstacles

## Slide 4: Analyse du besoin
Détermination des contraintes du robot
esthétique
ROBOT
coût
autonomie
solide
Se déplacer
Utilisateur
taille
Éviter des obstacles
C6
C5
C4
FP1
FP2
C3
C2

## Slide 5: Elaboration du cahier des charges
Fonctions principales:
Ce robot devra se déplacer et contourner des obstacles devant lui.
Définition et attendue des contraintes :
Contrainte délai projet: livraison 30 avril.
Contraintes |  | Critères | Niveaux attendue
C2 | Doit avoir une taille moyenne | Taille en centimètres | Hauteur:~10cm Longueur:~25cm Largeur:~15cm
C3 | Doit être solide | Résiste à une chute | Chute de 15cm
C4 | Doit avoir un cout raisonnable | Coût des éléments en euros | Moins de 50 euros
C5 | Doit avoir une bonne autonomie | Autonomie en heures | Entre 4 et 6 h
C6 | Doit être esthétique | Panel d’utilisateurs | Au moins 3/10

## Slide 6: Recherche de solutions
Diagramme FAST
Fonction d’usage
Se déplacer
Fonctions Techniques
Solutions Techniques
Faire avancer
Éviter des obstacles
Châssis
Maintenir les éléments ensemble
Support à piles
Alimenter en énergie
Motorisation
Analyser
Microcontrôleur
Détecter des obstacles
Microrupteur à levier
Programmation microcontrôleur avec PICAXE version bloc

## Slide 7: Recherche de solutions
Etablissement du planning (diagramme Gannt)
Le planning établi devrait permettre de répondre à la contrainte délai du 30 Avril 2017.

## Slide 8: Fabrication robot
1. La partie matérielle (hardware)
Le Châssis
Image du plan réalisé en classe représentant le châssis
Le châssis est un élément qui permet de maintenir tous les éléments ensembles et d’assurer la stabilité du robot.
Les points sur le plan représentent les trous à percer pour pouvoir fixer les éléments

## Slide 9: Fabrication robot
1. La partie matérielle (hardware)
Le Châssis

## Slide 10: Fabrication robot
1. La partie matérielle (hardware)
Le Châssis

## Slide 11: Fabrication robot
1. La partie matérielle (hardware)
La motorisation
Pignon
Vis sans fin
Moteur
Schéma du motoréducteur
Nous pouvons calculer la vitesse de l’axe à la sortie des moteurs(vitesse des roues) car on connait le rapport de réduction du motoréducteur (1/48) et la vitesse du moteur du moteur est 10500 tr/min.
Vitesseaxe = (1/48) * 10500 = ~218tr/min
La motorisation est un élément qui permet de faire avancer le robot. Elle est équipée d’un motoréducteur. Le motoréducteur est un élément qui permet de modifier le rapport de vitesse entre l’axe d’entrée et l’axe de sortie.

## Slide 12: Fabrication robot
1. La partie matérielle (hardware)
Le support à piles
Le support pour pile sert à alimenter la motorisation et le microcontrôleur. Celui présent sur le robot peut contenir 3 piles
+
-
Schéma du support à piles
Ces trois piles sont placés en série ce qui à pour effet que la tension au borne du support est la somme de la tension de chaque pile.
Comme chaque pile a une tension de 1,5V la tension à la sortie est de 4,5V (3*1,5).
Remarque:
Si l’on augmente la tension au borne d’un moteur celui-ci accélère.
Si l’on augmente l’intensité au borne
D’un moteur celui-ci est plus puissant.

## Slide 13: Fabrication robot
1. La partie matérielle (hardware)
Le Microrupteur à levier
Un microrupteur est un détecteur. Il est assez similaire à un bouton.
Il possède 3 broches(sorties) qui se nomment
NO: normalement ouvert
COM: commun
NF: normalement fermé
Dans le cas de notre robot, il n’y a que les broches No et Com qui sont utilisés car quand un objet appui sur le levier le courant passe par cette broche(No) et l’objet est détecté.
Schéma d’un microrupteur quand le levier est pressée(à droite) quand il est au repos(à gauche)

## Slide 14: Fabrication robot
1. La partie matérielle (hardware)
Le microcontrôleur Picaxe
Un microcontrôleur est un circuit intégré qui comprenant essentiellement un microprocesseur avec de la mémoire. Il peut être programmé sous différent langage selon le microcontrôleur.
Notre robot est lui équipé d’un microcontrôleur Picaxe qui se programme sous Picaxe (version bloc dans notre cas).
le microcontrôleur sert à analyser les informations reçue des détecteurs(microrupteurs) et à commander les actionneurs (motorisation) en fonction du programme.
V+
C5
C3
C4
C2
C1
C0
0V
Carte Picaxe programmable
Microrupteur à leviers
motorisation
Entrée
Sortie
Schéma du nom des broches du microcontrôleur

## Slide 15: Fabrication robot
Microrupteur à leviers(détecteur)
Blocs moteurs
Support pour pile
Microcontrôleur Picaxe
1. La partie matérielle (hardware)

## Slide 16: Fabrication robot
2. La partie programmation (software)
Pour que notre robot puisse contourner un obstacle , il faut qu’il puisse reculer puis tourner. Grace a la programmation nous pouvons créer un programme pour qu’il puisse exécuter cette manœuvre.
Nous avons commencé par créer un schéma de l’algorithme que le robot devez exécuter.
Début
reculer
Si microrupteur activé
Tourner à droite
avancer
Schéma de l’algorythme du robot
Non
Oui

## Slide 17: Fabrication robot
2. La partie programmation (software)
Début
Désactiver C1
désactiver C4
désactiver C0
Activer C1
Activer C2
Si C3 activé
Non
Oui
Désactiver C2
Activer C0
Activer C4
Attendre 2000 ms
Activer C0
Désactiver C1
Attendre 500 ms
Désactiver C4
Activer C2
Le schéma de l’algorithme a la même fonction que le précèdent mais on a cette fois ci cité le nom des broches du microcontrôleur pour commander les moteurs.
Branchement des fils sur la carte | Numéro de la borne du microcontrôleur | Entrée | Sortie
Fil rouge moteur droit | C1 |  | X
Fil noir moteur droit | C0 |  | X
Fil rouge moteur gauche | C2 |  | X
Fil noir moteur gauche | C4 |  | X
Fil du microrupteur droit | C3 | X | 
Fil du microrupteur gauche | C3 | X | 

## Slide 18: Fabrication robot
2. La partie programmation (software)

## Slide 19: Fabrication robot
2. La partie programmation (software)

## Slide 20: Validation de solutions
Plan de tests

## Slide 21: Bilan projet
Retour d’expérience
Cette réalisation m’a permis de découvrir les différentes phases d’un projet et de faire l’expérience de la pluridisciplinarité.
J’ai trouvé intéressant le fait de faire des mathématiques appliqués au travers du logiciel de programmation Scratch qui m’a aidé à réaliser le programme du robot sur Picaxe. De plus ce projet était cohérent avec mon projet professionnel(ingénieur système embarqué).
Points + | Points -
Première expérience de gestion de projets | Respect des délais (manque de temps)
Travail en groupe (mise en commun des compétences de chacun) | Projet encadré
Pluridisciplinarité (maths – technologie) |